## Slide 1
LIERNE
Scénario : Jean-Pierre Muzeau Mise sous forme PowerPoint : Jean-Pierre Muzeau
Départ
SteelCUST

## Slide 2
Quels éléments sont supportés par les liernes ?
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Arrière

## Slide 3
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Lisse de bardage
Quel autre élément est supporté par les liernes ?
BONNE RÉPONSE

## Slide 4
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Lisse de bardage
Quel autre élément est supporté par les liernes ?
BONNE RÉPONSE

## Slide 5
Suivant
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Lisse de bardage
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 6
Quel élément supporte les liernes ?
Bretelle
Potelet de bardage
Suspente
Tendeur de lisse
Lierne
Poutre de porte
Arrière
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 7
BONNE RÉPONSE
Suivant
Bretelle
Potelet de bardage
Suspente
Tendeur de lisse
Lierne
Poutre de porte

## Slide 8
VRAI
FAUX
Arrière
Cliquer sur la bonne réponse
Vis-à-vis de pannes courantes isostatiques…
Les liernes réduisent le moment fléchissant selon l’axe faible
z
y

## Slide 9
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Vis-à-vis de pannes courantes isostatiques…
Les liernes réduisent le moment fléchissant selon l’axe faible
Les liernes affectent les flèches des pannes suivant l’axe fort
z
y
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 10
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Vis-à-vis de pannes courantes isostatiques…
Les liernes réduisent le moment fléchissant selon l’axe faible
Les liernes affectent les flèches des pannes suivant l’axe fort
Les liernes réduisent la portée des pannes suivant l’axe fort
z
y
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 11
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Vis-à-vis de pannes courantes isostatiques…
Les liernes réduisent le moment fléchissant selon l’axe faible
Les liernes affectent les flèches des pannes suivant l’axe fort
Les liernes réduisent la portée des pannes suivant l’axe fort
Les liernes sont des éléments tendus
z
y
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 12
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Vis-à-vis de pannes courantes isostatiques…
Les liernes réduisent le moment fléchissant selon l’axe faible
Les liernes affectent les flèches des pannes suivant l’axe fort
Les liernes réduisent la portée des pannes suivant l’axe fort
Les liernes sont des éléments tendus
Les liernes sont tout autant efficaces avec des pannes continues
z
y
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 13
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Vis-à-vis de pannes courantes isostatiques…
Les liernes réduisent le moment fléchissant selon l’axe faible
Les liernes affectent les flèches des pannes suivant l’axe fort
Les liernes réduisent la portée des pannes suivant l’axe fort
Les liernes sont des éléments tendus
Les liernes peuvent éviter le déversement des pannes
Les liernes sont tout autant efficaces avec des pannes continues
z
y
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 14
Suivant
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
Vis-à-vis de pannes courantes isostatiques…
Les liernes réduisent le moment fléchissant selon l’axe faible
Les liernes affectent les flèches des pannes suivant l’axe fort
Les liernes réduisent la portée des pannes suivant l’axe fort
Les liernes sont des éléments tendus
Les liernes peuvent éviter le déversement des pannes
Les liernes sont tout autant efficaces avec des pannes continues
z
y

## Slide 15
Arrière
VRAI
FAUX
Il n’y aucune autre solution
Comment faire pour éviter d’utiliser des liernes ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 16
VRAI
FAUX
On peut augmenter la section des pannes
Il n’y aucune autre solution
VRAI
FAUX
Comment faire pour éviter d’utiliser des liernes ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 17
VRAI
FAUX
On peut changer de type de profilé (H au lieu de I par exemple)
On peut augmenter la section des pannes
Il n’y aucune autre solution
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Comment faire pour éviter d’utiliser des liernes ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 18
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
On peut réaliser des pannes continues (sur 3 appuis par exemple)
On peut changer de type de profilé (H au lieu de I par exemple)
On peut augmenter la section des pannes
Il n’y aucune autre solution
Comment faire pour éviter d’utiliser des liernes ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 19
Pannes isostatiques avec liernes
Panne continue sans lierne
z
y
z

y

Suivant
BONNE RÉPONSE

## Slide 20
VRAI
VRAI
VRAI
FAUX
On peut réaliser des pannes continues (sur 3 appuis par exemple)
On peut changer de type de profilé (H au lieu de I par exemple)
On peut augmenter la section des pannes
Il n’y aucune autre solution
Pour éviter d’utiliser des liernes :
Suivant

## Slide 21
Arrière
Arrêt de SteelCUST
Retour au menu général
Fin

## Slide 22
Ecrans d’appréciation ou d’information

## Slide 23
NON !
Retour

## Slide 24
ERREUR !
Retour

## Slide 25
FAUX !
Retour

## Slide 26
ERREUR !
Retour

## Slide 27
FAUX !

Retour

## Slide 28
ERREUR !
Retour

## Slide 29
ERREUR !
Retour

## Slide 30
FAUX !!!
Retour

## Slide 31
Mais non !
Retour

## Slide 32
Non !
Retour

## Slide 33
FAUX !
Retour

## Slide 34
Les liernes sont des appuis intermédiaires pour la flexion selon le sens de petite inertie mais ne jouent pas de rôle pour la flexion d’axe fort.
y
z
x
z
y
x
Mz
x
py
x
py
Si !
Retour
Mz

## Slide 35
Ils ne jouent un rôle que selon l’axe faible !
NON !
y
z
x
z
y
x
Retour
x
y
z
x
y
z

## Slide 36
INCORRECT !
z
x
y
x
Retour
z
y
x
x
y
z

## Slide 37
La traction est égale à la somme cumulée des réactions d'appui.
Suivant
SI !

## Slide 38
R1
R1+R2
R1+R2 +R3
R1+R2 +R3+R4
R1+R2 +R3+R4+R5
Retour

## Slide 39
Mauvaise réponse
Elles sont plus efficaces avec les pannes isostatiques où elles réduisent la flèche selon l’axe de petite inertie.
Avec des pannes continues, l’effet de la continuité réduit déjà la flèche d’environ 60 %.
Retour

## Slide 40
Vrai !
Elles peuvent agir comme un appui intermédiaire.
Retour