## Slide 1
PALÉE DE STABILITÉ
Scénario : Jean-Pierre Muzeau Mise sous forme PowerPoint : Jean-Pierre Muzeau
Départ
SteelCUST

## Slide 2
Quel élément supporte la palée de stabilité ?
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Arrière

## Slide 3
RÉPONSE CORRECTE
Les fondations constituent les appuis de la palée de stabilité
Suivant
Fondations
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Portique de rive
Bardage couverture

## Slide 4
Quel élément est supporté par la palée de stabilité ?
Arrière
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 5
BONNE RÉPONSE
La poutre au vent est appuyée sur les palées de stabilité
Suivant
Fondations
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Portique de rive
Bardage couverture

## Slide 6
Vent transversal
Arrière
VRAI
FAUX
Quelles sont les catégories d’actions équilibrées par la palée de stabilité ?
Cliquer sur la bonne réponse
Vent transversal
Vent longitudinal

## Slide 7
Vent transversal
Vent longitudinal
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Quelles sont les catégories d’actions équilibrées par la palée de stabilité ?
Vent transversal
Vent longitudinal
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 8
Vent transversal
Vent longitudinal
Neige
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
Quelles sont les catégories d’actions équilibrées par la palée de stabilité ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 9
Vent transversal
Charges permanentes
Vent longitudinal
Neige
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Quelles sont les catégories d’actions équilibrées par la palée de stabilité ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 10
Vent transversal
Stabilité des portiques
Vent longitudinal
Neige
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Charges permanentes
VRAI
FAUX
Quelles sont les catégories d’actions équilibrées par la palée de stabilité ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 11
Suivant
Stabilité des portiques
Vent longitudinal
VRAI
VRAI
Les catégories d’actions équilibrées par la palée de stabilité sont :
Vent longitudinal

## Slide 12
Quelle est la zone d’action d’une palée de stabilité ?
Arrière
3
1
2
6
4
5
Cliquer sur la bonne réponse
4
5
6
2
1
3

## Slide 13
RÉPONSE CORRECTE
La zone d’action d’une palée de stabilité est bien la n°3.
Suivant

## Slide 14
Efforts horizontaux appliqués à une palée de stabilité
Arrière
Suivant

## Slide 15
Comment sont repris les efforts horizontaux sur une palée de stabilité ?
Arrière
Les diagonales comprimées sont susceptibles de flamber.
Elles ne sont donc généralement pas prises en compte dans le calcul.
Cliquer sur un carré situé sur une des diagonales comprimées

## Slide 16
RÉPONSE CORRECTE
Arrière
La stabilité de la structure est alors assurée par les barres restantes
Cliquer sur un carré situé sur une des diagonales tendues

## Slide 17
RÉPONSE CORRECTE
Schéma statique d’équilibre d ’une palée de stabilité
Suivant

## Slide 18
Arrière
Cette autre configuration est également très utilisée. Qu’en pensez-vous ?
Cliquer sur le carré de la diagonale comprimée

## Slide 19
La stabilité de la structure est toujours assurée
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Que pensez-vous de la solution B par rapport à la A ?
B
A
Arrière

## Slide 20
La solution B est aussi efficace que la A pour la stabilité globale
VRAI
FAUX
La stabilité de la structure est toujours assurée
VRAI
FAUX
B
A
Que pensez-vous de la solution B par rapport à la A ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 21
VRAI
FAUX
La solution B est aussi efficace que la A pour la stabilité globale
VRAI
FAUX
La stabilité de la structure est toujours assurée
Ses composants sont de section plus importante
B
A
VRAI
FAUX
Que pensez-vous de la solution B par rapport à la A ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 22
Les assemblages sont plus difficiles à calculer
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
La solution B est aussi efficace que la A pour la stabilité globale
La stabilité de la structure est toujours assurée
Ses composants sont de section plus importante
B
A
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Que pensez-vous de la solution B par rapport à la A ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 23
Les assemblages sont plus difficiles à calculer
VRAI
FAUX
Le flambement risque de conduire à des poteaux de portiques un peu plus gros
VRAI
FAUX
La solution B est aussi efficace que la A pour la stabilité globale
La stabilité de la structure est toujours assurée
Ses composants sont de section plus importante
B
A
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Que pensez-vous de la solution B par rapport à la A ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 24
Suivant
Les assemblages sont plus difficiles à calculer
Le flambement risque de conduire à des poteaux de portiques un peu plus gros
VRAI
La solution B est aussi efficace que la A pour la stabilité globale
La stabilité de la structure est toujours assurée
Ses composants sont de section plus importante
B
A
FAUX
VRAI
VRAI
VRAI
Que pensez-vous de la solution B par rapport à la A ?

## Slide 25
Suivant
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
Arrière
A
B
C

## Slide 26
Cliquer sur la bonne réponse
A
B
C
Arrière
Représente un bon compromis
A
B
C
Aucune
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.

## Slide 27
Représente un bon compromis
Solution avec le plus grand nombre d’assemblages
A
B
C
A
A
B
C
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 28
Représente un bon compromis
Solution la plus stable
A
B
C
Toutes sont stables
Solution avec le plus grand nombre d’assemblages
A
C
A
B
C
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 29
Représente un bon compromis
Solution sans intérêt
A
B
C
Aucune
Solution la plus stable
Solution avec le plus grand nombre d’assemblages
A
C
A
B
C
Toutes sont stables
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 30
Représente un bon compromis
Solution qui impose les plus grosses diagonales
A
B
C
Solution sans intérêt
Solution la plus stable
Solution avec le plus grand nombre d’assemblages
A
Aucune
C
A
B
C
Toutes sont stables
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 31
Représente un bon compromis
Solution qui impose les plus grosses diagonales
Solution la plus fréquente
A
B
C
Aucune
Solution sans intérêt
Solution la plus stable
Solution avec le plus grand nombre d’assemblages
A
B
C
A
B
C
Aucune
Toutes sont stables
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 32
Représente un bon compromis
Solution qui impose les plus grosses diagonales
Solution la plus fréquente
Préférable en terme de longueur de flambement des poteaux
A
B
C
Aucune
Solution sans intérêt
Solution la plus stable
Solution avec le plus grand nombre d’assemblages
A
B
B
C
A
B
C
Aucune
Toutes sont stables
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 33
Suivant
Représente un bon compromis
A
Solution qui impose les plus grosses diagonales
B
Solution la plus fréquente
B
Préférable en terme de longueur de flambement des poteaux
C
Solution sans intérêt
Solution la plus stable
Solution avec le plus grand nombre d’assemblages
C
A
B
C
Aucune
Toutes sont stables
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.

## Slide 34
Suivant
Arrière
A
B
C
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
Ces solutions sont toutes satisfaisantes car elles assurent bien la stabilité longitudinale globale de la structure.
La différence principale entre ces solutions concerne la longueur de flambement hors plan des poteaux de portiques. Selon le schéma retenu, les lisses jouent ou non, le rôle d’appui intermédiaire : de aucun appui (cas B) à 3 appuis (cas C).

## Slide 35
Suivant
Arrière
Choix d’une configuration. Avantages et inconvénients.
B
C
Ces solutions sont toutes satisfaisantes car elles assurent bien la stabilité longitudinale globale de la structure.
La différence principale entre ces solutions concerne la longueur de flambement hors plan des poteaux de portiques. Selon le schéma retenu, les lisses jouent ou non, le rôle d’appui intermédiaire : de aucun appui (cas B) à 3 appuis (cas C).

## Slide 36
Arrière
Influence de la position de la palée de stabilité
Suivant

## Slide 37
Que pensez-vous de cette solution ?
La stabilité de la structure n’est plus assurée
VRAI
FAUX
Arrière
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 38
Que pensez-vous de cette solution ?
Cette solution est aussi efficace que les précédentes
VRAI
FAUX
La stabilité de la structure n’est plus assurée
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 39
Que pensez-vous de cette solution ?
Comme il n’y a qu’une seule palée, ses composants sont plus gros
VRAI
FAUX
Cette solution est aussi efficace que les précédentes
La stabilité de la structure n’est plus assurée
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 40
Que pensez-vous de cette solution ?
Les pignons sont influencés par l’action de la température
VRAI
FAUX
Comme il n’y a qu’une seule palée, ses composants sont plus gros
Cette solution est aussi efficace que les précédentes
La stabilité de la structure n’est plus assurée
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 41
Que pensez-vous de cette solution ?
Les pignons sont influencés par l’action de la température
Globalement, les pannes sablières sont plus sollicitées que précédemment
Comme il n’y a qu’une seule palée, ses composants sont plus gros
Cette solution est aussi efficace que les précédentes
La stabilité de la structure n’est plus assurée
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 42
Que pensez-vous de cette solution ?
Les pignons sont influencés par l’action de la température
Globalement, les pannes sablières sont plus sollicitées que précédemment
Comme il n’y a qu’une seule palée, ses composants sont plus gros
Cette solution est aussi efficace que les précédentes
La stabilité de la structure n’est plus assurée
Cela ne modifie pas la stabilité transversale
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 43
Suivant
Analyse de cette solution :
Les pignons sont influencés par l’action de la température
VRAI
Globalement, les pannes sablières sont plus sollicitées que précédemment
Comme il n’y a qu’une seule palée, ses composants sont plus gros
VRAI
Cette solution est aussi efficace que les précédentes
VRAI
La stabilité de la structure n’est plus assurée
FAUX
Cela ne modifie pas la stabilité transversale
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

## Slide 44
Les pannes sablières transmettent les réactions de la poutre au vent aux palées de stabilité...
Sens du vent
...et les pignons peuvent se déplacer sous l’action des variations de température
Suivant

## Slide 45
Arrière
Suivant
Vue en élévation du long pan
Poutre au vent
Poutre au vent
Panne sablière 1
Panne sablière 2
SOLUTION A
Poutre au vent
Poutre au vent
Panne sablière 1
Panne sablière 2
SOLUTION B

## Slide 46
Cliquer sur la bonne réponse
Discussion
A
B
1
1
2
2
Poutres au vent
Poutre au vent
Les poutres au vent ne sont pas bien placées
A
B
Ni A ni B
Arrière

## Slide 47
Discussion
A
B
1
1
2
2
Poutres au vent
Poutre au vent
Les poutres au vent ne sont pas bien placées
Les pignons ne peuvent pas se déplacer
A
B
Ni A ni B
Ni A ni B
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 48
Discussion
A
B
1
1
2
2
Poutres au vent
Poutre au vent
Les poutres au vent ne sont pas bien placées
Les pignons ne peuvent pas se déplacer
La palée de stabilité est mal placée
A
B
Ni A ni B
Ni A ni B
A
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 49
Discussion
A
B
1
1
2
2
Poutres au vent
Poutre au vent
Les poutres au vent ne sont pas bien placées
Les pignons ne peuvent pas se déplacer
La palée de stabilité est mal placée
Une action du vent peut comprimer la panne sablière 2
A
B
Ni A ni B
Ni A ni B
Ni A ni B
A
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 50
Discussion
A
B
1
1
2
2
Poutres au vent
Poutre au vent
Les poutres au vent ne sont pas bien placées
Les pignons ne peuvent pas se déplacer
La palée de stabilité est mal placée
Une action du vent peut comprimer la panne sablière 2
La température peut comprimer la panne sablière 2
A
B
Ni A ni B
Ni A ni B
Ni A ni B
A
B
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 51
Discussion
A
B
1
1
2
2
Poutres au vent
Poutre au vent
Les poutres au vent ne sont pas bien placées
Les pignons ne peuvent pas se déplacer
La palée de stabilité est mal placée
Une action du vent peut comprimer la panne sablière 2
La température peut comprimer la panne sablière 2
Les pignons se déplacent si la température varie
A
B
Ni A ni B
Ni A ni B
Ni A ni B
A
B
A
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 52
Une action du vent peut comprimer la panne sablière 1
A
B
Ni A ni B
Discussion
A
B
1
1
2
2
Poutres au vent
Poutre au vent
Les poutres au vent ne sont pas bien placées
Les pignons ne peuvent pas se déplacer
La palée de stabilité est mal placée
Une action du vent peut comprimer la panne sablière 2
La température peut comprimer la panne sablière 2
Les pignons se déplacent si la température varie
Ni A ni B
Ni A ni B
A
B
A
B
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 53
Une action du vent peut comprimer la panne sablière 1
Ni A ni B
Discussion
A
B
1
1
2
2
Poutres au vent
Poutre au vent
Les poutres au vent ne sont pas bien placées
Ni A ni B
Les pignons ne peuvent pas se déplacer
A
La palée de stabilité est mal placée
Ni A ni B
Une action du vent peut comprimer la panne sablière 2
B
La température peut comprimer la panne sablière 2
A
Les pignons se déplacent si la température varie
B
Suivant

## Slide 54
STOP
FIN DE CE MODULE
Arrière
Arrêt de SteelCUST
Retour au menu général

## Slide 55
Ecrans d’appréciation ou d’information

## Slide 56
NON !
Retour

## Slide 57
ERREUR !
Retour

## Slide 58
FAUX !
Retour

## Slide 59
NON !
Retour

## Slide 60
FAUX !

Retour

## Slide 61
ERREUR !
Retour

## Slide 62
ERREUR !
Retour

## Slide 63
FAUX !!!
Retour

## Slide 64
Mais non !
Retour

## Slide 65
Non !
Retour

## Slide 66
FAUX !
Retour

## Slide 67
Non, les charges gravitaires sont équilibrées par d’autres éléments !
Retour

## Slide 68
Non !
Même s’il existe un effet d’entraînement de la toiture, il reste faible par rapport à l’action principale recherchée dans cette question
5
Retour