## Slide 1
PORTIQUE COURANT
Départ
SteelCUST
Scénario : Jean-Pierre Muzeau Mise sous forme PowerPoint : Annelise Chopin (CUST - Promo 2003) et Jean-Pierre Muzeau

## Slide 2
Suivant
Arrière
Poteaux ou Montants
Traverses
Un peu de vocabulaire...

## Slide 3
Quels sont les trois éléments qui assurent généralement l’équilibre des portiques dans le sens longitudinal ?
Arrière
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses

## Slide 4
Sens longitudinal
Deux autres éléments assurent l’équilibre des portiques
RÉPONSE CORRECTE
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Fondations

## Slide 5
Sens longitudinal
Portique courant
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne sablière
Deux autres éléments assurent l’équilibre des portiques
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 6
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Palée de stabilité
Sens longitudinal
Deux autres éléments assurent l’équilibre des portiques
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 7
Sens longitudinal
BRAVO
Portique courant
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Panne sablière
Fondations
Dernier élément assurant l’équilibre des portiques ?

## Slide 8
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Poutre au vent
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Palée de stabilité
Fondations
BRAVO
Dernier élément assurant l’équilibre des portiques ?

## Slide 9
Sens longitudinal
Portique courant
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Palée de stabilité
Panne sablière
BRAVO
Dernier élément assurant l’équilibre des portiques ?

## Slide 10
Suivant
Sens longitudinal
BONNES RÉPONSES
Ces trois éléments assurent l’équilibre des portiques dans le sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture

## Slide 11
Sens
transversal
Arrière
Quels sont les deux éléments qui assurent généralement l’équilibre des portiques dans le sens transversal ?
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses

## Slide 12
Sens
transversal
RÉPONSE CORRECTE
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Fondations
Dernier élément assurant l’équilibre transversal des portiques

## Slide 13
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Portique courant
Sens
transversal
RÉPONSE CORRECTE
Fondations
Dernier élément assurant l’équilibre transversal des portiques

## Slide 14
Sens
transversal
Suivant
Les fondations et les portiques eux-mêmes assurent généralement l’équilibre dans le sens transversal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
BIEN

## Slide 15
Arrière
Quatre éléments sont principalement supportés par les portiques. Lesquels ?
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses

## Slide 16
Quels sont les trois autres éléments supportés par les portiques ?
RÉPONSE CORRECTE
Portique courant
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne sablière

## Slide 17
Portique courant
Panne sablière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne faîtière
Quels sont les trois autres éléments supportés par les portiques ?
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 18
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne courante
Quels sont les trois autres éléments supportés par les portiques ?
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 19
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Lisse de bardage
Quels sont les trois autres éléments supportés par les portiques ?
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 20
Portique courant
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne faîtière
Panne sablière
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques ?
BIEN

## Slide 21
Portique courant
Panne faîtière
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne courante
Panne sablière
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques ?
BIEN

## Slide 22
Portique courant
Panne faîtière
Panne courante
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Lisse de bardage
Panne sablière
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques ?
BIEN

## Slide 23
Portique courant
Panne sablière
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne courante
Panne faîtière
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques ?
BIEN

## Slide 24
Portique courant
Panne sablière
Panne courante
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Lisse de bardage
Panne faîtière
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques ?
BIEN

## Slide 25
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Lisse de bardage
Panne courante
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques ?
BIEN

## Slide 26
Portique courant
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne courante
Panne faîtière
Panne sablière
Quel est le dernier élément supporté par les portiques ?
OUI

## Slide 27
Portique courant
Panne courante
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Panne faîtière
Panne sablière
Lisse de bardage
Quel est le dernier élément supporté par les portiques ?
OUI

## Slide 28
Portique courant
Panne faîtière
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Lisse de bardage
Panne courante
Panne sablière
Quel est le dernier élément supporté par les portiques ?
OUI

## Slide 29
Portique courant
Panne sablière
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Lisse de bardage
Panne courante
Panne faîtière
Quel est le dernier élément supporté par les portiques ?
OUI

## Slide 30
BONNE RÉPONSE
Ces quatre éléments sont supportés par les portiques
Suivant
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture

## Slide 31
Quelles sont, en général, les types de charges reprises par un portique courant ?
Arrière
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Vent transversal
Vent transversal
Vent longitudinal

## Slide 32
Vent longitudinal
Vent transversal
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Quelles sont, en général, les types de charges reprises par un portique courant ?
Vent transversal
Vent longitudinal
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 33
Vent transversal
Neige
Vent longitudinal
VRAI
FAUX
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
Quelles sont, en général, les types de charges reprises par un portique courant ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 34
Vent transversal
Neige
Vent longitudinal
Charges permanentes
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
Quelles sont, en général, les types de charges reprises par un portique courant ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 35
Vent transversal
Charges permanentes
Neige
Suivant
VRAI
VRAI
VRAI
Vent transversal
BIEN
En général, les charges reprises par un portique courant sont :

## Slide 36
Arrière
Quelle est la zone d’action d’un portique courant ?
3
1
2
3
1
2
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 37
BONNE RÉPONSE
1
La zone d’action d’un portique courant est la n°1.
Suivant

## Slide 38
8
7
4
3
2
1
5
6
9
Sections transversales des poteaux : ces solutions sont-elles bonnes, possibles mais moins efficaces ou à éviter ?
Affichage de la réponse
Plan du portique
Plan du portique
Arrière
10
11

## Slide 39
Bonnes solutions
Possible mais moins efficace
Solutions à éviter
L’axe fort du poteau doit être perpendiculaire au plan du portique pour résister principalement aux actions exercées dans son plan.
1
7
2
3
6
8
4
5
9
Suivant
Arrière
11
10
Sections transversales des poteaux : ces solutions sont-elles bonnes, possibles mais moins efficaces ou à éviter ?

## Slide 40
VENT
VENT
CHARGES PERMANENTES
NEIGE
VENT
Un portique courant est essentiellement chargé dans son plan.
Mais comment ces charges arrivent-elles jusqu’au portique ?
Affichage de la réponse
Arrière

## Slide 41
Distribution des charges
Les charges sont distribuées uniformément sur la surface du bardage et de la couverture.
Ensuite, elles sont distribuées uniformément sur les pannes et les lisses de bardage.
Enfin, les pannes et les lisses de bardage s’appuient sur le portique sous forme de charges concentrées.
Suivant
Arrière

## Slide 42
Oui, si les pannes sont assez nombreuses
Arrière
?
Charges concentrées ou charge répartie ?
Peut-on considérer les actions transmises par les pannes comme équivalentes à une charge répartie ?
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 43
Oui, si les pannes sont assez nombreuses
Oui, s’il s’agit de charges de neige uniquement
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
?
Charges concentrées ou charge répartie ?
Peut-on considérer les actions transmises par les pannes comme équivalentes à une charge répartie ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 44
Oui, si les pannes sont assez nombreuses
Oui, s’il s’agit de charges de neige uniquement
Seulement si la neige, le vent et les charges permanentes sont combinés
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
?
Charges concentrées ou charge répartie ?
Peut-on considérer les actions transmises par les pannes comme équivalentes à une charge répartie ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 45
Oui, si les pannes sont assez nombreuses
Oui, s’il s’agit de charges de neige uniquement
Seulement si la neige, le vent et les charges permanentes sont combinés
Les charges de neige oui mais pas les charges de vent
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
?
Charges concentrées ou charge répartie ?
Peut-on considérer les actions transmises par les pannes comme équivalentes à une charge répartie ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 46
Oui, si les pannes sont assez nombreuses
Oui, s’il s’agit de charges de neige uniquement
Seulement si la neige, le vent et les charges permanentes sont combinés
Les charges de neige oui mais pas les charges de vent
Jamais si la structure supporte un pont roulant
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
?
Charges concentrées ou charge répartie ?
Peut-on considérer les actions transmises par les pannes comme équivalentes à une charge répartie ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 47
Oui, si les pannes sont assez nombreuses
Oui, s’il s’agit de charges de neige uniquement
Seulement si la neige, le vent et les charges permanentes sont combinés
Les charges de neige oui mais pas les charges de vent
Jamais si la structure supporte un pont roulant
Elles doivent toujours être considérées comme une charge répartie
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
?
Charges concentrées ou charge répartie ?
Peut-on considérer les actions transmises par les pannes comme équivalentes à une charge répartie ?
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 48
Oui, si les pannes sont assez nombreuses
Oui, s’il s’agit de charges de neige uniquement
Seulement si la neige, le vent et les charges permanentes sont combinés
Les charges de neige oui mais pas les charges de vent
Jamais si la structure supporte un pont roulant
Elles doivent toujours être considérées comme une charge répartie
Suivant
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
?
Charges concentrées ou charge répartie ?
Peut-on considérer les actions transmises par les pannes comme équivalentes à une charge répartie ?

## Slide 49
A : Le portique est encastré en pied
Géométrie et cas de chargement
Arrière
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
A

## Slide 50
A : Les charges correspondent à un cas de vent transversal
A : Le portique est encastré en pied
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Géométrie et cas de chargement
A
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 51
B: Avec les 3 articulations, ce portique est instable
A : Les charges correspondent à un cas de vent transversal
A : Le portique est encastré en pied
B
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Géométrie et cas de chargement
A
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 52
B: Avec les 3 articulations, ce portique est instable
B: Le chargement représente un cas de neige asymétrique
A : Les charges correspondent à un cas de vent transversal
A : Le portique est encastré en pied
B
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Géométrie et cas de chargement
A
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 53
B: Avec les 3 articulations, ce portique est instable
B: Le chargement représente un cas de neige asymétrique
C: Les liaisons entre le portique et les fondations sont semi-rigides
A : Les charges correspondent à un cas de vent transversal
A : Le portique est encastré en pied
B
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Géométrie et cas de chargement
A
C
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 54
B: Avec les 3 articulations, ce portique est instable
B: Le chargement représente un cas de neige asymétrique
C: Les liaisons entre le portique et les fondations sont semi-rigides
C: Les charges correspondent à un cas de charges permanentes
A : Les charges correspondent à un cas de vent transversal
A : Le portique est encastré en pied
B
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Géométrie et cas de chargement
A
C
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 55
B: Avec les 3 articulations, ce portique est instable
B: Le chargement représente un cas de neige asymétrique
C: Les liaisons entre le portique et les fondations sont semi-rigides
C: Les charges correspondent à un cas de charges permanentes
D: Le portique est encastré en pied
A : Les charges correspondent à un cas de vent transversal
A : Le portique est encastré en pied
B
D
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Géométrie et cas de chargement
A
C
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 56
B: Avec les 3 articulations, ce portique est instable
B: Le chargement représente un cas de neige asymétrique
C: Les liaisons entre le portique et les fondations sont semi-rigides
C: Les charges correspondent à un cas de charges permanentes
D: Le portique est encastré en pied
D: Le chargement peut représenter un cas de vent transversal
A : Les charges correspondent à un cas de vent transversal
A : Le portique est encastré en pied
B
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Géométrie et cas de chargement
D
A
C
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 57
B: Avec les 3 articulations, ce portique est instable
B: Le chargement représente un cas de neige asymétrique
C: Les liaisons entre le portique et les fondations sont semi-rigides
C: Les charges correspondent à un cas de charges permanentes
D: Le portique est encastré en pied
D: Le chargement peut représenter un cas de vent transversal
A : Les charges correspondent à un cas de vent transversal
A : Le portique est encastré en pied
B
Suivant
FAUX
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Géométrie et cas de chargement
D
A
C

## Slide 58
1
2
3
4
Articulations et encastrements
Les schémas mécaniques de ces deux portiques sont plausibles.
Nous allons étudier quelques solutions technologiques pour réaliser les liaisons traverse-poteau ou à la clé du faîtage.
Suivant
Arrière

## Slide 59
Arrière
Liaison au faîtage
Articulation ou encastrement :
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 60
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison au faîtage
Articulation ou encastrement :

## Slide 61
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison au faîtage
Articulation ou encastrement :

## Slide 62
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison au faîtage
Articulation ou encastrement :

## Slide 63
Articulation
Articulation
Encastrement
Encastrement
Suivant
Liaison au faîtage
Articulation ou encastrement :

## Slide 64
Arrière
Liaison poteau-traverse
Articulation ou encastrement :
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse

## Slide 65
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison poteau-traverse
Articulation ou encastrement :

## Slide 66
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison poteau-traverse
Articulation ou encastrement :

## Slide 67
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison poteau-traverse
Articulation ou encastrement :

## Slide 68
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison poteau-traverse
Articulation ou encastrement :

## Slide 69
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison poteau-traverse
Articulation ou encastrement :

## Slide 70
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Encastrement
Cliquer sur la bonne réponse
Liaison poteau-traverse
Articulation ou encastrement :

## Slide 71
Suivant
Encastrement
Articulation
Encastrement
Articulation
Articulation
Encastrement
Encastrement
Liaison poteau-traverse
Articulation ou encastrement :

## Slide 72
Sous les efforts de compression, les poteaux des portique peuvent flamber hors de leur plan.
Cette question est étudiée dans le module sur la palée de stabilité.
Flambement hors plan des poteaux de portiques
Instabilités :
Suivant
Arrière

## Slide 73
Instabilités : Utilisation de bracons
Bracons
Traverses de portique courant
Panne
Arrière
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Les bracons diminuent la portée des pannes en créant des appuis supplémentaires
Image

## Slide 74
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Les bracons servent à empêcher le déversement des traverses de portique
Les bracons diminuent la portée des pannes en créant des appuis supplémentaires
Instabilités : Utilisation de bracons
Bracons
Traverses de portique courant
Panne

## Slide 75
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Les bracons servent à empêcher le déversement des traverses de portique
Les bracons sont utilisés pour supporter le matériel d’équipement
Les bracons diminuent la portée des pannes en créant des appuis supplémentaires
Instabilités : Utilisation de bracons
Bracons
Traverses de portique courant
Panne

## Slide 76
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Les bracons servent à empêcher le déversement des traverses de portique
Les bracons sont utilisés pour supporter le matériel d’équipement
Les bracons sont toujours des éléments comprimés
Les bracons diminuent la portée des pannes en créant des appuis supplémentaires
Instabilités : Utilisation de bracons
Bracons
Traverses de portique courant
Panne

## Slide 77
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Les bracons servent à empêcher le déversement des traverses de portique
Les bracons sont utilisés pour supporter le matériel d’équipement
Les bracons sont toujours des éléments comprimés
Les bracons sont utilisés pour réduire les charges appliquées au portique courant
Les bracons diminuent la portée des pannes en créant des appuis supplémentaires
Instabilités : Utilisation de bracons
Bracons
Traverses de portique courant
Panne

## Slide 78
Les bracons servent à empêcher le déversement des traverses de portique
Les bracons sont utilisés pour supporter le matériel d’équipement
Les bracons sont toujours des éléments comprimés
Les bracons sont utilisés pour réduire les charges appliquées au portique courant
Les bracons sont articulés
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Les bracons diminuent la portée des pannes en créant des appuis supplémentaires
Instabilités : Utilisation de bracons
Image
Bracons
Traverses de portique courant
Panne

## Slide 79
Suivant
VRAI
FAUX
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
Les bracons servent à empêcher le déversement des traverses de portique
Les bracons sont utilisés pour supporter le matériel d’équipement
Les bracons sont toujours des éléments comprimés
Les bracons sont utilisés pour réduire les charges appliquées au portique courant
Les bracons sont articulés
Les bracons diminuent la portée des pannes en créant des appuis supplémentaires
Instabilités : Utilisation de bracons
Bracons
Traverses de portique courant
Panne

## Slide 80
Arrière
Arrêt de SteelCUST
Retour au menu général
Fin de ce module

## Slide 81
Ecrans d’appréciation ou d’information

## Slide 82
NON !
Retour

## Slide 83
ERREUR !
Retour

## Slide 84
FAUX !
Retour

## Slide 85
NON !
Retour

## Slide 86
FAUX !
Retour

## Slide 87
ERREUR !
Retour

## Slide 88
ERREUR !
Retour

## Slide 89
FAUX !!!
Retour

## Slide 90
Mais non !
Retour

## Slide 91
Non !
Retour

## Slide 92
FAUX !
Retour

## Slide 93
Bonne réponse,
en général !
Retour

## Slide 94
Mauvaise réponse !
C’est vrai dans la plupart des cas courants
Retour

## Slide 95
Mauvaise réponse !
Pas dans la plupart des cas courants
Retour

## Slide 96
Bonne réponse, en général !
mais dans le cas d’une poutre au vent longitudinale appuyée sur une structure rigide de pignon (cas des pans de fer triangulés par exemple), alors le vent transversal est équilibré différemment.
Cela est traité dans le module «Portique de rive»
Retour

## Slide 97
Retour

## Slide 98
Retour

## Slide 99
Mauvaise réponse !
Un s’agit d ’un cas de vent longitudinal
Retour
Vent transversal
Vent longitudinal