## Slide 1
POUTRE AU VENT
Scénario : Jean-Pierre Muzeau Mise sous forme PowerPoint : Cédric Brassier (CUST - Promo 2003) et Jean-Pierre Muzeau
Départ
SteelCUST

## Slide 2
Quel élément supporte la poutre au vent ?
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Arrière

## Slide 3
RÉPONSE CORRECTE
La palée de stabilité supporte la poutre au vent
Suivant
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture

## Slide 4
Quel type d’éléments est supporté par la poutre au vent ?
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
Arrière

## Slide 5
BONNE RÉPONSE
Les potelets s’appuient sur la poutre au vent
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Suivant

## Slide 6
Vent transversal
Arrière
VRAI
FAUX
Quelles sont les catégories de charges reprises par la poutre au vent ?
Cliquer sur la bonne réponse
Vent transversal
Vent longitudinal

## Slide 7
Vent transversal
Vent longitudinal
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Quelles sont les catégories de charges reprises par la poutre au vent ?
Vent transversal
Vent longitudinal

## Slide 8
Vent transversal
Vent longitudinal
Neige
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Quelles sont les catégories de charges reprises par la poutre au vent ?

## Slide 9
Vent transversal
Charges permanentes
Vent longitudinal
Neige
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Quelles sont les catégories de charges reprises par la poutre au vent ?

## Slide 10
Vent longitudinal
VRAI
Seul type de charges repris par une poutre au vent :
Suivant
Vent longitudinal

## Slide 11
Quelle est la zone d’action d’une poutre au vent ?
6
5
Arrière
3
1
2
6
4
5
Cliquer sur la bonne réponse
2
1
3
4

## Slide 12
Suivant
BONNE RÉPONSE
6

## Slide 13
Quel est le schéma d’efforts d’un cas de vent longitudinal sur les poutres au vent ?
A
Vent
Vent
Vent
Arrière
C
A
B
Cliquer sur la bonne réponse
B
C

## Slide 14
RÉPONSE CORRECTE
Les diagonales comprimées sont susceptibles de flamber.
Elles ne sont donc généralement pas prises en compte dans le calcul.
Vent
Cliquer sur un carré d’une des barres comprimées

## Slide 15
Suivant
Vent
Diagonales
comprimées
BIEN !
Les diagonales comprimées sont susceptibles de flamber.
Elles ne sont donc généralement pas prises en compte dans le calcul.

## Slide 16
Suivant
Arrière
Si on ne prend pas en compte les barres comprimées dans le calcul, alors pourquoi les conserver ?

## Slide 17
Suivant
Pour obtenir un élément hyperstatique
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Arrière
Si on ne prend pas en compte les barres comprimées dans le calcul, alors pourquoi les conserver ?

## Slide 18
Pour augmenter la résistance de la poutre au vent
VRAI
Pour obtenir un élément hyperstatique
VRAI
FAUX
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Si on ne prend pas en compte les barres comprimées dans le calcul, alors pourquoi les conserver ?

## Slide 19
VRAI
FAUX
Pour augmenter la résistance de la poutre au vent
VRAI
Pour obtenir un élément hyperstatique
FAUX
VRAI
FAUX
Parce que, quand le vent souffle dans le sens opposé, les diagonales comprimées deviennent des diagonales tendues
Cliquer sur la bonne réponse
Si on ne prend pas en compte les barres comprimées dans le calcul, alors pourquoi les conserver ?

## Slide 20
VRAI
FAUX
Pour être plus sûr, en cas d’erreur dans les calculs
VRAI
Pour augmenter la résistance de la poutre au vent
Pour obtenir un élément hyperstatique
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Parce que, quand le vent souffle dans le sens opposé, les diagonales comprimées deviennent des diagonales tendues
Cliquer sur la bonne réponse
Si on ne prend pas en compte les barres comprimées dans le calcul, alors pourquoi les conserver ?

## Slide 21
Pour être plus sûr, en cas d’erreur dans les calculs
VRAI
Pour équilibrer les charges de neige
VRAI
Pour augmenter la résistance de la poutre au vent
Pour obtenir un élément hyperstatique
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Parce que, quand le vent souffle dans le sens opposé, les diagonales comprimées deviennent des diagonales tendues
Cliquer sur la bonne réponse
Si on ne prend pas en compte les barres comprimées dans le calcul, alors pourquoi les conserver ?

## Slide 22
Pour être plus sûr, en cas d’erreur dans les calculs
Pour équilibrer les charges de neige
VRAI
Par habitude
VRAI
Pour augmenter la résistance de la poutre au vent
Pour obtenir un élément hyperstatique
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Parce que, quand le vent souffle dans le sens opposé, les diagonales comprimées deviennent des diagonales tendues
Cliquer sur la bonne réponse
Si on ne prend pas en compte les barres comprimées dans le calcul, alors pourquoi les conserver ?

## Slide 23
Pour être plus sûr, en cas d’erreur dans les calculs
Pour équilibrer les charges de neige
Par habitude
Pour augmenter la résistance de la poutre au vent
Pour obtenir un élément hyperstatique
BONNES RÉPONSES
FAUX
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
FAUX
Parce que, quand le vent souffle dans le sens opposé, les diagonales comprimées deviennent des diagonales tendues
Suivant

## Slide 24
Suivant
Selon le sens du vent, les mêmes diagonales peuvent être, soit comprimées, soit tendues.
Vent
Vent
Arrière

## Slide 25
VRAI
FAUX
Concernant l’action du vent :
Cliquer sur la bonne réponse
Arrière
Le calcul est mené paroi par paroi et non pas sur le bâtiment dans son ensemble

## Slide 26
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Concernant l’action du vent :
Le vent apparaît sur toutes les parois en même temps
Le calcul est mené paroi par paroi et non pas sur le bâtiment dans son ensemble
BONNE RÉPONSE

## Slide 27
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Concernant l’action du vent :
Le vent apparaît sur toutes les parois en même temps
Le vent crée en même temps une pression sur une paroi et une dépression sur la paroi opposée
Le calcul est mené paroi par paroi et non pas sur le bâtiment dans son ensemble
BONNE RÉPONSE

## Slide 28
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Concernant l’action du vent :
Le vent est très souvent une action déterminante pour les halls industriels
Le vent apparaît sur toutes les parois en même temps
Le vent crée en même temps une pression sur une paroi et une dépression sur la paroi opposée
Le calcul est mené paroi par paroi et non pas sur le bâtiment dans son ensemble
BONNE RÉPONSE

## Slide 29
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Concernant l’action du vent :
Le vent est très souvent une action déterminante pour les halls industriels
Le vent doit toujours être combiné avec la neige
Le vent apparaît sur toutes les parois en même temps
Le vent crée en même temps une pression sur une paroi et une dépression sur la paroi opposée
Le calcul est mené paroi par paroi et non pas sur le bâtiment dans son ensemble
BONNE RÉPONSE

## Slide 30
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Concernant l’action du vent :
Le vent est très souvent une action déterminante pour les halls industriels
Le vent doit toujours être combiné avec la neige
Le vent ne doit jamais être combiné avec la température
Le vent apparaît sur toutes les parois en même temps
Le vent crée en même temps une pression sur une paroi et une dépression sur la paroi opposée
Le calcul est mené paroi par paroi et non pas sur le bâtiment dans son ensemble
BONNE RÉPONSE

## Slide 31
Le vent est très souvent une action déterminante pour les halls industriels
Le vent doit toujours être combiné avec la neige
Le vent ne doit jamais être combiné avec la température
Le vent apparaît sur toutes les parois en même temps
FAUX
FAUX
Le vent crée en même temps une pression sur une paroi et une dépression sur la paroi opposée
Le calcul est mené paroi par paroi et non pas sur le bâtiment dans son ensemble
VRAI
VRAI
VRAI
FAUX
Suivant
BONNE RÉPONSE
Concernant l’action du vent :

## Slide 32
Suivant
Sous l’action directe du vent, la paroi directement offerte au vent est soumise à une pression et la paroi opposée est, en même temps, soumise à une dépression.
Toutes les surfaces (verticales et toitures) sont affectées en même temps)
Pression
Dépression
Dépression
Dépression
Dépression
Sens du vent
Dépression
Arrière

## Slide 33
STOP
FIN DE CE MODULE
Arrière
Arrêt de SteelCUST
Retour au menu général

## Slide 34
Ecrans d’appréciation ou d’information

## Slide 35
NON !
Retour

## Slide 36
ERREUR !
Retour

## Slide 37
FAUX !
Retour

## Slide 38
NON !
Retour

## Slide 39
FAUX !
Retour

## Slide 40
ERREUR !
Retour

## Slide 41
ERREUR !
Retour

## Slide 42
FAUX !!!
Retour

## Slide 43
Mais non !
Retour

## Slide 44
Non !
Retour

## Slide 45
FAUX !
Retour

## Slide 46
Non, les charges gravitaires sont équilibrées par d’autres éléments !
Retour

## Slide 47
Non !
Même s’il existe un effet d’entraînement de la toiture, il reste faible par rapport à l’action principale recherchée dans cette question
Retour

## Slide 48
Non !
Même si les éléments doivent équilibrer leur poids propre et les transmettre aux portiques concernés, ce n’est pas une action déterminante pour la poutre au vent !
Retour